## Slide 1: Scale-across：预训练层面的洞察
哪一维跨站、带宽要多少、算法与可靠性怎么配合、对网络硬件的要求
依据：Google、NVIDIA、Meta、Microsoft 等公开论文与技术博客；标【推断】处为推导结论 · 2026-10-21
96%
NVIDIA：Nemotron-4 340B 跨约 1000 km 两地训练的扩展效率
≈18×
MoE（671B 总参 / 37B 激活）跨站 DP 每单位算力的字节放大倍数【推断】
≈13 Tbps
2 万卡 MoE 预训练跨站 DP 所需带宽，每方向【推断】
16–48 Pbps
Meta Prometheus 两个区域之间的 BAG 互联容量
Notes: 本 deck 汇总跨站（scale-across）预训练的洞察：哪一维跨站、跨站带宽怎么估算、低通信算法的边界、可靠性与调度、对模型配方与网络硬件的要求，以及与 RL 后训练的对比。 封面四个数字：NVIDIA NeMo 博客（Nemotron-4 340B，芝加哥—阿什本约 1000 km，RTT 21 ms，扩展效率 >96%）；MoE 671B/37B 的 P/P_act≈18；2 万卡算例（假设见第 8 页）；Meta Prometheus 博客（BAG 区域对之间 16–48 Pbps）。

## Slide 2: 六条核心结论
00 · 结论摘要
1
预训练是主要驱动
同步单作业，每步跨站同步，单站点供电装不下；推理和 RL rollout 可以分散部署，不必拆单个作业
2
只有 DP、PP 能跨站
TP、CP、EP 每层都要通信且对时延极敏感，必须留在超节点内
3
稀疏度决定切 DP 还是 PP
稠密模型跨站 DP 更省；MoE 的 DP 流量约放大 P/P_act 倍，PP 流量更小但耦合更紧【推断】
4
带宽随卡数线性增长
每步跨站量固定，卡越多 step 越短；加大 batch 可以摊薄，但受临界 batch size 限制
5
同城同步训练已可行
NVIDIA 在 1000 km、RTT 21 ms 下扩展效率 96%；DiLoCo 适合跨区域、低带宽、多站点
6
故障对齐到 DP 副本
一个站点出问题应只损失若干副本、训练继续；PP 跨站做不到这一点
Notes: 六条结论对应后文各部分：1→第 4 页；2→第 6 页；3→第 7–9 页；4→第 9、11 页；5→第 12–13 页；6→第 14 页。

## Slide 3: scale-across 是什么，分哪几档
01 · 背景
scale-up：超节点内
NVLink、UB、HCCS；时延百 ns～1 µs
承载 TP、EP、CP
scale-out：数据中心内
InfiniBand / RoCE Clos；时延几 µs
承载 PP、DP
scale-across：多个数据中心
DCI + 深缓存；每 100 km 单程约 0.5 ms
跨站的维度以 DP 为主
档位 | 距离 | RTT（光纤传播） | 典型做法
同园区跨楼 | 几公里内 | 10 µs 级 | 楼级 fabric + 汇聚层（如 Meta BAG）
同城 / 跨 AZ | 几十到一百多公里 | 0.1～5 ms | 同步分层 DP；长距无损需要深缓存
跨区域 | 几百到几千公里 | 几～几十 ms | 同步 DP 仍可行；带宽不足时用 DiLoCo
光纤约 5 µs/km，100 km 往返约 1 ms
Google GGN 把 metro 定义为组内 RTT ≤ 5 ms 的一组 region
跨 AZ 训练：一个训练作业横跨同一 region 的多个 AZ，是 scale-across 最常见的一档
Notes: scale-across 由 NVIDIA（Spectrum-XGS，2025.08）、Broadcom（Jericho4）、Cisco（Silicon One P200）等推动，作为 scale-up、scale-out 之后的第三个维度。区分点不是距离，而是是否有一个紧耦合作业跨过站点边界；跨 AZ 部署（容灾）与跨 AZ 训练目的相反。

## Slide 4: 为什么跨站的是训练，而不是推理
01 · 背景
 | 预训练 | 推理 | RL 后训练
作业形态 | 一个超大同步作业，十万卡级 | 海量独立请求，单实例几卡到几百卡 | 训练同步；rollout 是大量独立推理
单作业是否必须拆到多个站点 | 是：单个站点的供电装不下 | 否：副本可分散到各站点 | 训练侧否；rollout 池可放到其他站点
跨站时延容忍度 | DP 每步同步一次，毫秒级可接受 | 单实例内部不能跨站（TPOT 目标 20～50 ms） | 权重每步同步一次，可用 staleness 掩盖
结论 | scale-across 的主要驱动力 | 多 region 部署，但实例不跨站 | 最容易落地跨站的场景
例：MoE 推理如果把 EP 切到两个站点，每生成 1 个 token 要经过约 58 个 MoE 层 × 2 次 all-to-all；100 km 单程 0.5 ms，每个 token 至少多出约 58 ms，超过 20～50 ms 的 TPOT 目标。所以推理的单个实例不跨站。
Notes: 推理其实是部署最分散的工作负载（多 region 就近服务），但单个实例/请求不跨站。RL 的 rollout 跨站，跨的是推理池与训练池之间的边界，不是实例内部。例子按 DeepSeek-V3 类 MoE 估算（约 58 个 MoE 层，每层 dispatch + combine）。

## Slide 5: 已有的跨站预训练实践
01 · 背景
案例 | 规模与距离 | 跨站维度 | 结果
Google Gemini Ultra（2023） | 多个数据中心 | 超节点内模型并行，超节点之间 DP | 同步训练
NVIDIA NeMo · Nemotron-4 340B | 3072 卡；芝加哥—阿什本约 1000 km，RTT 21 ms | 推荐 DP 与 PP（本次实验未说明） | 扩展效率 >96%；MFU 51% → 49%
Microsoft Fairwater | 威斯康星—亚特兰大约 700 英里，专用 AI-WAN | 未公开 | 跨多地的单个大作业
Meta Prometheus | 一个区域内多栋楼，约 1 GW，经 BAG 互联 | 副本（DP）跨 BAG 同步 | 副本故障自动剔除，其余继续同步
跨三台超算（arXiv 2610.03457） | Qwen3-0.6B，最远相距 7400 km | DiLoCo 式两层循环 | 困惑度 34.7，集中式 28.2
NVIDIA 为跨站训练加入的功能（NeMo 25.02 / Megatron-Core 0.11）
分层 AllReduce：站内 ReduceScatter → 跨站 AllReduce → 站内 AllGather
部分 DP 分布式优化器：优化器状态只在站内切分，跨站只做一次梯度归约
分块传输：跨站传输切块，与计算重叠
按时延容忍度选并行：跨站优先 DP、PP，不用 TP、CP、EP
Notes: Gemini 1.0 技术报告：超节点（superpod）内模型并行、超节点间数据并行，同步训练。NVIDIA 博客未给跨站带宽，也未说明本次实验具体跨的是哪一维。Fairwater 的“weeks instead of months”为微软自述。跨三台超算论文作者评价为“能跑通，还没有竞争力”。

## Slide 6: 能跨站的只有 DP 和 PP
02 · 并行与带宽
维度 | 通信频率 | 通信量正比于 | 对时延 | 能否跨站
TP / CP / EP | 每层、每个 micro-batch | 激活值 | 极敏感 | 否
PP | 每个 micro-batch、每个 stage 边界 | 每步 token × hidden | 敏感：时延累加进流水线气泡 | 可以
DP | 每个 step 一次 | 总参数量 | 不敏感：大块传输，可与反向重叠 | 可以
跨站只能选通信不频繁、可以和计算重叠的维度
PP 跨站：流量小，但每个 micro-batch 都要过站点边界
DP 跨站：每步一次大块同步，站点故障时只损失副本
跨站（scale-across）：DP
站内（scale-out）：PP、DP
超节点内（scale-up）
TP、EP、CP
通信最密集
时延要求最高
Notes: 放置原则：越内层通信越密、越怕时延。跨站只放 DP（必要时 PP）。NVIDIA NeMo 的跨站建议同样是优先 DP、PP。

## Slide 7: 跨站流量与带宽的估算公式
02 · 并行与带宽
step 时间
T_step ≈ 6 · P_act · B_tok / (N · F_eff)
算力只由激活参数 P_act 决定
DP 跨站（分层 AllReduce，k 个站点）
每站每步发送 ≈ 2(k−1)/k · P · b_g
BW_DP ≈ 2(k−1)/k · b_g · (P/P_act) · N · F_eff / (6 · B_tok)
k = 2 时，每站每步发送 ≈ P · b_g
PP 跨站（每个 stage 边界、每个方向）
每步 ≈ B_tok · h · b_a
BW_PP ≈ h · b_a · N · F_eff / (6 · P_act)
前向传激活值、反向传梯度，两个方向各一份
怎么读这些公式
BW_DP ∝ 稀疏度 P/P_act × 卡数 N ÷ 每步 token B_tok
每步 DP 跨站量与站内卡数无关：分层 AllReduce 把它摊到多条并行链路上
BW_PP 与 B_tok、总参数 P 都无关，只取决于 hidden 和激活参数
站点数 k 增大，DP 每站发送量按 2(k−1)/k 增长
符号：P 总参数 · P_act 激活参数 · h hidden size · B_tok 每步 token 数 · N 卡数 · F_eff 每卡有效算力 · b_g / b_a 梯度 / 激活的字节数 · k 站点数
Notes: 推导：训练 FLOPs ≈ 6 × 激活参数 × token 数。分层 AllReduce：站内 ReduceScatter 后每卡持有 S/n 的分片，跨站对分片做 AllReduce，每卡发送 2(k−1)/k·S/n，站内 n 卡合计 2(k−1)/k·S，与 n 无关。所需带宽 = 每步量 ÷ 可重叠的时间窗，这里取整个 step（理想重叠）。

## Slide 8: 算例：MoE 与稠密模型的跨站带宽
02 · 并行与带宽
假设【推断】
两个站点共 20,000 张卡；每卡有效算力 0.8 PFLOP/s（约 2 PFLOPS 峰值 × 40% MFU）；梯度与激活值用 bf16；通信与计算完全重叠
 | MoE 671B（37B 激活） | 稠密 70B
hidden / 每步 token | 7168 / 6000 万 | 8192 / 1600 万
step 时间 | ≈ 0.83 s | ≈ 0.42 s
DP 跨站量（每方向每步） | 1.34 TB | 140 GB
PP 跨站量（每方向每步，一个边界） | 0.86 TB | 262 GB
Chart: 跨站带宽需求（Tbps，每方向）
| MoE 671B | 稠密 70B
DP 跨站 | 12.9 | 2.7
PP 跨站（单边界） | 8.3 | 5
MoE：PP 更省；稠密：DP 更省 —— 稀疏度决定跨站切哪一维
Notes: 计算：MoE 每步 FLOPs = 6×37e9×6e7 ≈ 1.33e19；2 万卡×0.8 PF = 1.6e19 FLOP/s → 0.83 s。DP：671e9×2 B = 1.34 TB / 0.83 s ≈ 1.61 TB/s ≈ 12.9 Tbps。PP：6e7×7168×2 B = 0.86 TB → 8.3 Tbps。稠密：6×70e9×1.6e7 = 6.72e18 → 0.42 s；DP 140 GB → 2.7 Tbps；PP 1.6e7×8192×2 = 262 GB → 5.0 Tbps。MoE 配置参考 DeepSeek-V3 量级，仅为示意。

## Slide 9: 从算例得出的三点推论
02 · 并行与带宽
Chart: MoE 跨站 DP 带宽随卡数增长（Tbps，每方向）
| 1 万卡 | 2 万卡 | 5 万卡 | 10 万卡
MoE 跨站 DP | 6.5 | 12.9 | 32.3 | 64.5
假设每步 token 数不变（6000 万）；稠密 70B 同条件下为 1.3 / 2.7 / 6.7 / 13.3 Tbps
1
MoE 让跨站 DP 变贵
DP 流量跟总参数 P 走，算力跟激活参数 P_act 走；每步 token 相同时，每单位算力的跨站字节约放大 P/P_act ≈ 18 倍
2
卡数翻倍，带宽翻倍
每步跨站量不变，step 时间减半；10 万卡约需 64 Tbps。Meta 区域对之间的 BAG 做到 16～48 Pbps，还要为突发、多作业和放置留余量
3
PP 流量小，但耦合紧
每个 micro-batch 都过站点边界，时延进入流水线气泡；任一站点的 stage 出问题，所有流水线都停。GeoPipe、CrossPipe 专门优化跨站 PP 调度
Notes: BW_DP ∝ N：每步跨站量固定，step 时间 ∝ 1/N。实际中卡数增加时通常会加大 batch，从而部分摊薄，但受临界 batch size 限制（第 11 页）。PP 的跨站带宽不随 batch 变化，但时延和故障耦合是主要代价。

## Slide 10: 估算的局限，以及降低跨站流量的工程手段
02 · 并行与带宽
会让实际需求更高的因素
反向尾部无法重叠：最后几层的梯度算完才能开始同步，实际需要更高带宽
fp32 梯度归约：DP 跨站流量翻倍
跨站使用 ZeRO-3 / FSDP：每步还要跨站 AllGather 参数，流量成倍增加
交错（interleaved）PP：跨站的 stage 边界可能不止一个
突发与多作业：集合通信是毫秒级突发，链路还被多个作业共享
降低跨站流量的工程手段
分层 AllReduce：跨站量与站内卡数无关
站内切分、跨站复制：HSDP，或 NVIDIA 的部分 DP 分布式优化器
分块传输并与计算重叠：隐藏跨站时延
低精度梯度通信：bf16 / fp8 归约
加大每步 token：摊薄每步固定的跨站量，受临界 batch 限制
降低同步频率：DiLoCo 一类方法（第 03 部分）
Notes: 左栏会放大第 8 页的估算；右栏是 NVIDIA NeMo 等已有的工程手段。HSDP：Hybrid Sharded Data Parallel，在站内做 FSDP 式切分，跨站只复制。

## Slide 11: 临界 batch size 与跨站 DP 的结构性矛盾
03 · 算法
集群变大
DP 副本增加
全局 batch 超过临界值
只能加 PP / EP
而 PP / EP 最不适合跨站
含义【推断】
最容易跨站的维度（DP），正好是最先被临界 batch size 卡住的维度。规模越大，越难只靠跨站 DP 扩展。
超过临界 batch 后，每个 token 的训练效率下降，要用更多 token 才能达到同样的 loss
剔除故障副本也会改变全局 batch，需要调整学习率或用梯度累积补齐
缓解方向
DiLoCo：缩放律论文显示其最优 batch 更大
batch 随训练增大：训练后期的临界 batch 通常更大
放置：PP、EP 在站内用足，只让 DP 跨站
提升单站规模：更大的超节点、更高的单站功率，减少需要跨站的 DP 份数
Notes: 临界 batch size：超过后，增大 batch 带来的步数减少不再与 batch 成比例，样本效率下降（梯度噪声尺度理论）。训练过程中 loss 下降，临界 batch 通常增大，这也是常见的 batch ramp-up 做法的依据。DiLoCo 缩放律：Charles et al., NeurIPS 2025。

## Slide 12: 低通信算法：DiLoCo 家族
03 · 算法
站点 A：本地优化 H 步（内层）
站点 B：本地优化 H 步（内层）
外层：跨站交换伪梯度 Δθ，Nesterov 更新，然后进入下一轮
降频：跨站同步频率降到原来的 1/H
压缩：伪梯度可以再量化
Streaming DiLoCo：参数分片、错开时间同步，并与计算重叠，峰值带宽进一步降低
代价：收敛质量和更复杂的超参调优
工作 | 结论
DiLoCo 缩放律（Google，NeurIPS 2025） | 随模型规模可预测地扩展；最优 batch 更大；带宽比 DP 少几个数量级
Streaming DiLoCo（2025） | 分片错峰同步并与计算重叠，峰值带宽再降；实验规模到 1B（部分到 4B）
跨三台超算（2026.10） | 同步开销随 H 增大而下降；困惑度明显差于集中式训练
关键超参
H（内层步数）：越大越省带宽，但各站点模型漂移越大
副本数 M、外层学习率与动量：缩放律论文给出了它们随模型规模的拟合规律
Notes: DiLoCo：每个副本（站点）用 AdamW 做 H 步内层优化，然后把参数变化量（伪梯度）跨站平均，用 Nesterov 动量做外层更新。缩放律论文（arXiv 2503.09799）指出仍需要能在大规模部署 DiLoCo 的系统软件。Streaming DiLoCo：arXiv 2501.18512。

## Slide 13: 同步 DP 还是 DiLoCo：适用边界
03 · 算法
Chart: 同步开销占墙钟时间（%）
| H = 100 | H = 1000 | H = 2000
同步开销占比 | 32 | 5.7 | 3.1
来源：跨三台超算实验，Qwen3-0.6B（arXiv 2610.03457）
场景 | 推荐做法 | 依据
同城 / 同区域（RTT ≤ 5 ms，Tbps～Pbps） | 同步分层 DP | Gemini、Fairwater、Prometheus 均为同步训练
跨区域、带宽充足 | 同步 DP 仍可行 | NVIDIA：1000 km、RTT 21 ms，扩展效率 >96%
跨区域带宽不足、站点很多、去中心化 | DiLoCo 一类 | 带宽少几个数量级；代价是收敛质量与调参
代价与现状 跨三台超算实验的困惑度为 34.7，集中式为 28.2；DiLoCo 在千亿参数以上、真实跨区域条件下仍缺公开验证。【推断】前沿厂商目前倾向于在同城范围内做同步训练。
Notes: H 是两次外层同步之间的本地步数。H 越大，同步开销越小，但各站点模型漂移越大，收敛质量受影响。Gemini（同步、跨多个数据中心）、Fairwater（跨多地单作业）、Prometheus（副本跨 BAG 同步）都是同步方案。

## Slide 14: 可靠性：把故障对齐到 DP 副本
04 · 可靠性与调度
故障域串联
每多一个站点，就多一组故障域，再加一段跨站链路；作业的平均无故障时间（MTBF）随之下降
把故障对齐到 DP 副本
跨站的那一维选 DP：站点或链路出问题只损失副本。Meta Prometheus 的副本故障时自动剔除，其余继续跨 BAG 同步；剔除后要调学习率或用梯度累积补齐 batch。PP 跨站没有这个性质
光层是共享故障点
GGN 只在 L2 及以上严格隔离平面，光缆和海缆共用，一次断缆可能同时打掉多个平面；GGN 只对 Tier-0/1 按 N−1 规划，训练流量若不在保护内，坏一个平面约损失 1/N 带宽
Checkpoint
万亿参数模型连同优化器状态约 14 字节/参数，一次十几 TB；先写站内存储，再作为低优先级批量流量异步复制到其他站点
Notes: 14 字节/参数 = bf16 权重 2 + fp32 主权重 4 + Adam 一阶矩 4 + 二阶矩 4。GGN 的隔离边界：路由器及以上严格隔离，L0/L1（光纤、光传输系统）机会性隔离，海缆等共用。Meta 原文：副本失败时自动排除，其余副本继续跨 BAG 同步。

## Slide 15: 异构硬件与跨站调度
04 · 可靠性与调度
硬件代际不同
跨站往往混用不同代际、不同厂商的硬件（Meta 已列为目标）。同步 DP 里最慢的站点决定 step 时间；可以按各站点算力分配 micro-batch 数（按 token 加权），跨超算论文的弹性外层更新也按 token 加权
放置原则
TP、EP、CP 放在超节点内；PP 放在站内；只有 DP 跨站。放置决定了跨站流量的大小和形态
跨 fabric 时延断崖
Meta：跨 fabric 的时延是 fabric 内部的好几倍，集合通信库会遇到性能断崖；对策是改进自适应路由，并通过调度减少跨 BAG 的集合通信流量
大象流与 ECMP
DP 同步是少量大流，ECMP 按流哈希容易撞车：两条大流落在同一路径，另一条路径却空闲；需要包级喷洒、WCMP 或自适应路由
Notes: Meta OCP 2026：目标是更长距离、混合多代硬件与多厂商的训练作业；跨 fabric 时延为 fabric 内的数倍。ECMP 与 WCMP 的区别见 GGN 解读：WCMP 按权重重复填写表项实现，比例越细表项越多。

## Slide 16: 对模型与训练配方的反向影响【推断】
05 · 模型与硬件
1
稀疏度越高，跨站 DP 越贵
P/P_act 越大，每单位算力需要的跨站带宽越大。每步 token 相同时，671B/37B 的 MoE 约为稠密模型的 18 倍
2
低精度梯度通信
用 bf16 / fp8 做跨站归约，直接降低 b_g；用 fp32 归约会让 DP 跨站流量翻倍
3
专家参数降频同步
专家参数做类似 DiLoCo 的低频同步，稠密部分正常同步。这是一种设想，目前缺少公开验证
4
更大的 batch
在临界 batch 允许的范围内加大每步 token，摊薄每步固定的跨站量；可以配合训练中逐步增大 batch
5
长上下文
CP 必须留在站内；长序列训练要优先保证单站规模，跨站只放 DP
6
数据管线
文本 token 跨站量小；视频等多模态数据量大，宜在各站点本地存储和预处理，避免训练时跨站读数据
Notes: 这一页均为推导或设想：结论来自第 7–9 页的公式（BW_DP ∝ P/P_act）。“专家参数降频同步”目前没有公开的大规模验证。

## Slide 17: 长距离链路：在途数据与深缓存
05 · 模型与硬件
≈0.5 MB
数据中心内 · RTT 约 5 µs
≈100 MB
跨站 100 km · RTT 约 1 ms
≈500 MB
metro 上限 · RTT 5 ms
一个 800G 端口的在途数据 = 带宽 × RTT；无损（PFC）时，下游要为每个端口预留不少于这个量的缓存余量
 | 浅缓存 | 深缓存
存储介质 | 只有片上 SRAM | 片上 SRAM + 封装内 HBM
容量（51.2T 芯片，示意） | 约 160 MB，全芯片共享 | 约 8 GB
800G 线速可缓冲时间 | 约 25 µs | 约 1.25 ms
典型芯片 | Tomahawk、Spectrum | Jericho、Silicon One P200
典型位置 | 楼内 leaf/spine；AI 后端（Meta NSF） | DCI、广域网、跨站汇聚（Meta BAG）
两条路线
无损 + 深缓存（Meta）：楼内浅缓存保低时延；BAG 之间用深缓存 Jericho3 为 PFC 留余量，并按实测线缆长度分配余量
源端限速 + 有损（Google 传统）：BwE 在主机上限速，TE 控制链路负载，允许丢包；同步训练的毫秒级突发难以完全平滑，Google 跨站训练的做法未公开
Notes: 在途数据量 = 带宽 × RTT；无损（PFC）要求下游为每端口每优先级预留不少于在途数据量的余量。容量为示意值：以 51.2T、64×800G 芯片计，160 MB 平均到每端口约 2.5 MB，约 25 µs；8 GB 平均每端口 125 MB，约 1.25 ms。Meta Prometheus 博客：BAG 线卡为 Jericho3，BAG 之间的长链路用深缓存提供 PFC 余量。

## Slide 18: 跨站训练对网络硬件的六项要求
05 · 模型与硬件
要求 | 原因 | 公开依据
长链路深缓存 | 无损要按在途数据留余量：800G 端口 100 km 约 100 MB，5 ms 约 500 MB | Meta BAG 之间用深缓存 Jericho3；Broadcom Jericho4、Cisco P200 面向跨站
按容量加权分流 | 各平面、各路径容量常不对称；ECMP 均分时容量最小的路径先拥塞 | Meta BAG 用 eBGP 链路带宽属性做 UCMP；GGN 跨 shard 只能 ECMP，观测到 6% 不均衡
多平面，训练流量纳入 N−1 | 避免坏一个平面导致同步训练整体变慢 | GGN 只对 Tier-0/1 按 N−1 规划容量
光层路由多样性 | 共用光缆是剩余的单点故障 | GGN 光层只是有条件才隔离，海缆共用
相干光模块直插路由器 | 跨站需要的端口数远超传统 DCI | Cisco：两个 100 MW 站点需 1.2～3.2 万个相干端口（传统 DCI 1～2 千）；Meta 用 ZR 替代独立光转发器
足够的 ECMP/WCMP 组与隧道表项 | 精细加权、按目的地控制；站点多时隧道数按平方增长 | GGN 受表项限制：一次只能停一个 shard，只能为 50% 远端 edge 编程独立状态
量级参考：Cisco 估算 scale-across 所需带宽约为传统 DCI 的 14 倍
Notes: 依据：Meta Prometheus 博客（Jericho3、UCMP、MACsec、16–48 Pbps）；GGN 论文（N−1 只覆盖 Tier-0/1，L0/L1 机会性隔离，ECMP 与 6% 不均衡，SE 的表项限制）；Cisco 赞助文章（The Register，2026.10）；Meta 10X Backbone（ZR 替代转发器，功耗降低 80–90%）。

## Slide 19: 与 RL 后训练对比
06 · 对比与展望
 | 预训练 | RL 后训练
跨站流量 | 每个 step 同步一次，量和参数量成正比 | 训练侧不跨站；rollout 侧跨站，只传权重和轨迹
能否容忍不同步 | 同步训练不能；DiLoCo 有收敛代价 | 异步 RL 可以容忍一定的 staleness
一个站点故障 | DP 副本减少，或整个作业停下 | rollout 吞吐下降，训练不停
走哪张网 | 后端网络向跨站延伸（如 Meta BAG） | 权重和轨迹若跨站，走前端网络 + DCI
跨站带宽量级 | 随参数量和卡数增长：2 万卡 MoE 约 13 Tbps | 每个 RL step 同步一次权重：1T 参数 bf16 约 2 TB
对网络的要求 | 后端级：无损或可控丢包、深缓存、加权分流 | 以前端和 DCI 容量为主
结论 | 要求最严的场景 | 最容易落地的场景
对 rollout 与训练分离的架构（如 TQ / AsyncFlow） 跨站部署天然更有优势。瓶颈在前端网络与 DCI 的带宽、权重同步的频率和 staleness 上限，而不在后端网络。例：1T 参数 bf16 权重约 2 TB，经 10 Tbps 跨站链路传一次约 1.6 s，相对分钟级的 RL step 可以接受。
Notes: 前端/后端：后端网络专门承载加速器之间的集合通信（RDMA、无损、无收敛）；前端承载业务、存储、管理与对外流量。RL 的权重下发若训练与 rollout 同在一个后端网络，可走 NCCL/HCCL；跨集群或跨站只能走前端或 DCI。

## Slide 20: 评估一个跨站预训练方案的清单
06 · 对比与展望
需要的输入
模型：P、P_act、hidden h
训练配方：每步 token B_tok、临界 batch 上限
集群：卡数 N、每卡有效算力 F_eff
网络：站点数 k、RTT、可用跨站带宽、平面数、是否无损
可靠性：站点和跨站链路的故障率
1
定放置：TP/EP/CP 在超节点内，PP 在站内，DP 跨站
2
算 step 时间 T_step
3
算 BW_DP、BW_PP，判断跨站切 DP 还是 PP
4
对比可用跨站带宽与可重叠窗口，计入 fp32、ZeRO、反向尾部的放大
5
检查全局 batch 是否超过临界 batch
6
设计故障对齐：站点或链路失效时损失多少副本，batch 与学习率怎么调
7
网络：深缓存还是源端限速、加权分流、训练流量是否纳入 N−1、光层路由是否多样
Notes: 按这个顺序可以把第 7–9 页的公式用到自己的集群上：先确定放置，再算 step 时间与两种切法的带宽，然后用可用带宽、临界 batch 和故障模型做约束检查。

## Slide 21: 开放问题
06 · 对比与展望
1
前沿 MoE 跨站切哪一维
各家在前沿规模的 MoE 跨站预训练中，实际切的是 DP 还是 PP，目前没有公开资料。按算例，MoE 的 PP 流量更小但耦合更紧，取舍取决于跨站时延和故障率
2
DiLoCo 在前沿的代价
千亿参数以上、真实跨区域条件下，DiLoCo 一类方法的收敛代价究竟有多大。现有公开实验的规模远小于前沿模型
3
Google 的跨站做法
跨站训练流量在 GGN 里属于哪个 Tier、是否享受 N−1 保护、站点边界是否使用深缓存，GGN 论文和 Next '26 都没有说明；Next '26 只给出跨站超过 100 万颗 TPU 的规模
4
临界 batch 矛盾怎么解
万卡到十万卡规模上，跨站 DP 受临界 batch 限制，要靠更大的单站、算法改进，还是新的并行方式来解决
Notes: 这些问题在现有公开资料中都没有答案，可作为后续跟踪方向。

## Slide 22: 参考资料
参考
NVIDIA：Turbocharge LLM Training Across Long-Haul Data Center Networks with NeMo
Google：Scaling Laws for DiLoCo（arXiv 2503.09799）
Google：Streaming DiLoCo with overlapping communication（arXiv 2501.18512）
Cross-Facility LLM Pre-training on HPC（arXiv 2610.03457）
CrossPipe: Optimal Pipeline Schedules for Cross-Datacenter Training（arXiv 2507.00217）
Bandwidth-Aware PP Scheduling in Geo-Distributed LLM Training（arXiv 2605.25375）
GeoPipe: Geo-distributed LLM Training with enhanced PP（arXiv 2510.12064）
Beyond A Single AI Cluster: A Survey of Decentralized LLM Training（arXiv 2503.11023）
Microsoft：From Wisconsin to Atlanta — first AI superfactory
Meta：Building Prometheus — Backend Aggregation for gigawatt-scale clusters
Meta：OCP Summit 2026 — scale-up, scale-out, and scale-across networks
Google：GGN（SIGCOMM '26），DOI 10.1145/3789240.3829114
Cisco（赞助）：How distributed AI training changes the network between datacenters
Notes: 全部链接可点击。GGN 原文与中文解读位于同目录：3789240.3829114.pdf、GGN_解读.md。