## Slide 1: 跨 DC 通信协议： 分层集合通信 + RoCE 100 km@有损
scale-across「产品与技术」通信协议一行：技术路线、产品与业界实践调研
2026.10
Notes: 对应《跨 DC.docx》图 4「产品与技术」中的一行：通信协议——分层集合通信，RoCE 100Km@有损。同一张图的其他行（路由器、传输、光模块、光纤、深度协同优化）由其他同事负责，本 deck 只在接口处提到。资料检索截至 2026-10-30。

## Slide 2: 一页结论
总览
分层集合通信解决「跨 DC 传多少、怎么并行」，有损 RoCE 解决「长距离上怎么可靠地传」
1
分层集合通信已是主流做法
DC 内先 reduce-scatter，DC 之间只交换各自 1/N 的分片，再在 DC 内 all-gather。NCCL 2025 年开源了跨 DC 拓扑感知；NVIDIA 在约 1000 km、往返 21 ms 上实测达到单 DC 的 96% 以上
2
100 km 有两条路线
无损：跨 DC 也开 PFC，靠深缓存路由器预留缓存，Broadcom Jericho4 主打这条。有损：不开 PFC，由网卡做选择重传、多路径和快速拥塞反馈，UEC、OpenAI MRC、NVIDIA Spectrum-XGS 走这条
3
有损的关键在网卡传输层
要补五项能力：选择重传、乱序接收、逐包多路径、适应长往返时延的拥塞控制、丢包快速通知。开放标准和商用网卡都已出现：UEC 1.0、Broadcom Thor Ultra、OCP MRC
4
国内实践多走无损加光传输
中国电信 500 km 达 97% 以上，中国移动 104 km 达 98% 以上，华为称千公里达 95% 以上。全部为自报，跨域切分多为 PP 或未公开
建议【推断】 100 km 内无损、有损都走得通，目标按有损做，因为它能延伸到跨城；贵安—深圳这类千公里级只能有损加分层集合通信。协议侧的主要工作：HCCL 增加 DC 层级，昇腾 RoCE 引擎补齐有损能力
Notes: 各卡片的出处见后续对应页：分层集合通信见第 5～8 页；两条路线见第 9 页；五项能力见第 10 页；产品见第 11～12 页；业界实践见第 13 页。底部建议为推断，不是任何厂商的说法。

## Slide 3: 距离拉长后，DC 内 RoCE 的三个前提不再成立
一、问题与需求
以一个 800G 端口为例估算；光在光纤里单程约 5 µs/km
指标 | DC 内 | 100 km（同城） | 1000 km 级（贵安—深圳）
单程 / 往返时延 | 约 5 µs / 10 µs | 约 0.5 ms / 1 ms | 约 5 ms / 10 ms 以上；图 3 按 5～9 ms 计算
端口在途数据量（BDP） | 约 1 MB | 约 100 MB | 约 1 GB
PFC 无损要预留的缓存（每端口每个无损队列约一个 BDP） | 浅缓存交换芯片够用 | 64 口约 6.4 GB，只有外挂 HBM 的深缓存路由器放得下 | 64 口约 64 GB，不现实
丢一个包，Go-back-N 要重传 | 约 1 MB | 约 100 MB | 约 1 GB
DCQCN 拥塞反馈走一圈 | 约 10 µs | ≥ 1 ms，慢 100 倍 | ≥ 10 ms，慢 1000 倍
前提 1：网络无损
PFC 要为在途数据预留缓存，缓存需求随距离线性增长
前提 2：很少丢包
RoCE 默认 Go-back-N，丢一个包要把整个在途窗口重发一遍
前提 3：拥塞反馈快
反馈回到发送端之前，一个 800G 端口已经多灌进 100 MB
Notes: 估算口径：光纤传播约 5 µs/km（单程）；DC 内往返取 10 µs；BDP = 800 Gb/s × 往返时延；PFC 预留缓存按每端口每个无损队列约一个 BDP 粗估（实际还要加 MTU 和对端响应时间，且共享缓存不会所有端口同时用满，只看数量级）；Go-back-N 最坏情况重传一个在途窗口；DCQCN 的反馈环至少一个往返时延。1000 km 列按直线光纤估，实际路由更长。图 3 指《跨 DC.docx》中的性能损失—带宽曲线。

## Slide 4: 协议效率直接折算成要买多少跨 DC 带宽
一、问题与需求
跨 DC 有效带宽 = 物理带宽 × 协议利用率；目标取《跨 DC.docx》图 3 中 6 ms 时延、性能损失 10% 的点
8～23 Tbps
跨 DC 数据并行梯度同步的带宽需求（v5 测算，DeepSeek-V3 口径）
24.42 Tbps
图 3：时延 6 ms 时，性能损失控制在 10% 需要的带宽
40.22 Tbps
图 3：同样时延，性能损失控制在 5% 需要的带宽
要拿到 24.42 Tbps 有效带宽，需要多少物理带宽
协议利用率 | 需要的物理带宽 | 折合 800G 端口数
90% | 约 27.1 Tbps | 34 个
70% | 约 34.9 Tbps | 44 个
50% | 约 48.8 Tbps | 62 个
两个推论
1. 利用率每差 10 个百分点，多要 3～6 Tbps 光层带宽。协议做得好，省下的是实打实的光模块和光纤
2. 要同时跑满三四十个 800G 端口，单条连接远远不够：要么很多对 rank 并行（分层集合通信天然提供），要么一条连接的包分散到多条路径（逐包多路径）
Notes: 8～23 Tbps 出自 scale-across_业务场景与硬件需求_v5.pptx 的数据并行口径（参考集群 61440 die、每 die 400 TFLOPS、V3 激活 FP8；跨域梯度 0.69 B/参数，原因待确认）。24.42 / 40.22 Tbps 出自《跨 DC.docx》图 3（Performance Loss vs Bandwidth）。物理带宽 = 24.42 ÷ 利用率；端口数 = 物理带宽 ÷ 0.8 Tbps 向上取整。

## Slide 5: 分层集合通信：跨 DC 只走一轮，而且多对并行
二、分层集合通信
以两个 DC、每个 DC N 个 rank、每个 rank 梯度 G 字节的 all-reduce 为例
DC A
①RS ③AG
rank 1
rank 2
⋮
rank N
DC B
①RS ③AG
rank 1
rank 2
⋮
rank N
② 跨 DC：同号 rank 两两交换各自的 1/N 分片
① DC 内 RS
reduce-scatter：每个 rank 拿到本 DC 梯度和的 1/N
② 跨 DC 交换分片
N 对 rank 同时跨 DC，各传 G/N
③ DC 内 AG
all-gather：把分片拼回完整梯度
 | 平铺成一个大环 | 分层
跨 DC 字节（每个方向） | 约 2G | 约 G
承载跨 DC 流量的连接 | 每个通道只有 2 条，集中在少数节点 | N 对 rank 同时并行
时延 | 每个数据块要绕整圈，经过所有 rank，时延项随总 rank 数增长 | 跨 DC 只有中间一轮
两边规模不等时 | 难处理 | 可按两边规模分配分片，每层选不同算法
昇腾集群可以分三层：超节点内高速互连 → DC 内参数面 → 跨 DC。跨 DC 一般只放数据并行和流水线并行
Notes: 对比按两个 DC 推导：平铺大环里每个 rank 发出约 2(p−1)/p·G，环跨越 DC 边界两次（A→B、B→A），每个方向约 2G；分层时每个 rank 跨 DC 只传 G/N，N 对并行，每个方向合计约 G。一般地，D 个 DC 时分层的跨 DC 量为每个 DC 约 2(D−1)/D·G。NCCL 跨 DC 的 ring 每个通道有 2(nDC−1) 条跨 DC 连接，用 NCCL_SCATTER_XDC 分散到不同节点（NVIDIA 技术博客，2025-07）。三层划分为推断。

## Slide 6: DP 分层与 HSDP：跨 DC 那一段相同，区别在 DC 内
二、分层集合通信
以两个 DC、每个 DC N 张卡、梯度 G 字节、参数 P 字节为例；跨 DC 的流量形态三者一样
 | 普通 DP + 分层 all-reduce | HSDP · ZeRO-1 级 | HSDP · ZeRO-3 级
每张卡存什么 | 完整的参数、梯度、优化器状态 | 完整参数；优化器状态只存 1/N | 参数、梯度、优化器状态都存 1/N
每卡显存 | 最大 | 中等 | 最小
第一步 | DC 内 reduce-scatter 梯度 | 同左 | 每层反向时 DC 内 reduce-scatter 梯度
第二步（跨 DC） | 同号卡 all-reduce 1/N 梯度分片 | 同左 | 同左
第三步 | DC 内 all-gather 梯度 | 更新自己那 1/N 参数，再 DC 内 all-gather 参数 | 不做，下一步用到哪层再 all-gather 哪层
优化器更新 | 每张卡更新整份参数 | 每张卡只更新 1/N | 每张卡只更新 1/N
跨 DC 字节（每个方向） | 约 G | 约 G | 约 G
DC 内字节 | 约 2G | 约 2G（all-gather 的是参数） | 约 3P，每层都做 all-gather 和 reduce-scatter
代表 | NeMo 多 DC 分层 all-reduce | Megatron 分布式优化器（DC 内分片） | PyTorch HYBRID_SHARD；Meta HSDP
怎么选 显存够 → 普通 DP 分层；优化器状态放不下 → ZeRO-1 级 HSDP；参数也放不下 → ZeRO-3 级 HSDP。分片组都只能在 DC 内
Notes: ZeRO-1 级 HSDP = 分层 all-reduce + 分片优化器：通信顺序和量不变，只是把优化器更新插在跨 DC all-reduce 和最后的 all-gather 之间，每张卡只算 1/N；最后 all-gather 的是更新后的参数，可与下一步前向重叠。ZeRO-3 级 HSDP 参数也只存 1/N，DC 内每层多做 all-gather，DC 内通信从约 2G 变为约 3P，但都不出 DC。出处：NeMo 多 DC 博客原话「optimizer states sharded within each data center and replicated across sites」；PyTorch FSDP 的 HYBRID_SHARD 策略；Meta NCCLX（arXiv 2510.20171）的 HSDP 用法；ZeRO 论文（Rajbhandari et al., SC 2020）的分级定义。

## Slide 7: 业界实现：NCCL、NeMo、NCCLX 都已支持跨 DC
二、分层集合通信
HCCL 的公开文档目前只到超节点间这一级
方案 | 怎么分层 | 跨 DC 相关能力 | 公开效果
NCCL 跨 DC NVIDIA，2025-07 开源分支 | 网络插件给每个网口一个 fabricId，NCCL 据此区分 DC 内和跨 DC | ring：DC 内重排 rank，DC 之间只留 2(nDC−1) 条连接；tree：DC 内建树再串起来，深度 (nDC−1)+log₂(节点数)；NCCL_SCATTER_XDC 把跨 DC 流量分散到多个节点 | 未给实测
NeMo / Megatron-Core NVIDIA，25.02 | 三个通信组：DC 内 RS → 跨 DC AR → DC 内 AG | 优化器状态在 DC 内分片、跨 DC 复制；跨 DC 传输分块并与计算重叠；跨 DC 只放 DP 和 PP | 约 1000 km、往返 21 ms、3072 GPU、Nemotron-4 340B：达到单 DC 的 96% 以上（MFU 49% 对 51%）
NCCLX Meta，2025-10 | 机架内 / 跨机架 / 跨 AI Zone / 跨楼四档 | 按连接类型调 QP 数、在途消息数、分段大小；跨楼梯度同步用 ring 限制并发；不用 DCQCN，靠深缓存交换机加库内接收端流控 | Llama 4 每步时延最多降 12%；跨楼时延约为机架内 30 倍
HCCL 华为昇腾 | 服务器内 / 服务器间 / 超节点间三级 | Mesh、Ring、RHD、Pairwise、Pipeline、NHR（非均匀分层环）、NB（非均匀 Bruck），按规模自动选 | 公开文档未见跨 DC 层级【需确认】
Google Gemini 1.0 Ultra | SuperPod 内模型并行，SuperPod 之间、DC 之间数据并行 | 集群内走 Jupiter，集群间走 B4 | 未公开
Notes: NCCL：NVIDIA Technical Blog「NCCL Deep Dive: Cross Data Center Communication and Network Topology Awareness」（2025-07-14），GitHub cross-dc 分支与 PR #1659；文中没写是哪个 NCCL 版本。NeMo：NVIDIA Technical Blog「Turbocharge LLM Training Across Long-Haul Data Center Networks with NVIDIA NeMo Framework」，NeMo 25.02 / Megatron-Core 0.11.0，OCI 芝加哥与阿什本两地。NCCLX：Meta, Collective Communication for 100k+ GPUs, arXiv 2510.20171（v4，2026-01）。HCCL：昇腾 CANN 文档 HCCL 算法概述（800/850/900 版），本次未能打开原页，依据检索摘要。Google：Gemini 1.0 技术报告 Training Infrastructure 一节。

## Slide 8: 分层之外：再减跨 DC 的字节和次数
二、分层集合通信
前两项不改训练语义；后三项会改变优化过程，要和算法侧一起验证收敛
手段 | 做法 | 省什么 | 代价 / 风险 | 代表
通信与计算重叠 | 跨 DC 梯度分块，边算边传 | 把传输藏进计算窗口 | 计算窗口要够长 | NeMo
跨 DC 只切 PP | 只把流水线边界放在 DC 之间 | 每步只传边界激活 | 有气泡；两边算力要配平 | 中国移动 104 km；GeoPipe（昇腾，气泡最多降 78.91%）
一步延迟 | 本步通信和下一步计算并行，用晚一步的梯度更新 | 跨 DC 时延 | 梯度晚一步 | DiLoCoX
梯度压缩 | 低比特、稀疏或只传符号 | 字节数 | 精度损失 | DiLoCoX（自适应压缩）、GeoMesh（符号压缩）
低频同步 | 各 DC 本地跑若干步再同步一次（DiLoCo 一类） | 同步次数 | 改变优化算法，大模型上仍在验证 | DiLoCo、Streaming DiLoCo、DiLoCoX（1 Gbps 上训 107B）
和 v5 测算的关系 v5 的结论是 10T 以上的模型跨站切 PP 比切 DP 省带宽；不论切哪种，DC 内都应先做分层
Notes: GeoPipe：arXiv 2510.12064（ACP 2025），昇腾全栈、无损 RDMA DC-OTN、增强流水线并行。DiLoCoX：arXiv 2506.21263，1 Gbps 网络上预训练 107B，吞吐比原生 AllReduce 高 357 倍（吞吐对比，不是收敛对比）。GeoMesh：arXiv 2609.18388，达到目标困惑度的时间最多降 70.2%。Streaming DiLoCo 为 Google DeepMind 2025 年工作，本次未重新核对原文。v5 结论出自 scale-across_业务场景与硬件需求_v5.pptx：DP÷PP = P/(h·B_tok)。

## Slide 9: 100 km 有两条路线：无损靠深缓存，有损靠网卡
三、RoCE 100 km@有损
100 km 时两条路都走得通；到 1000 km，无损需要的预留缓存不现实
无损：跨 DC 也开 PFC
原理
路由器为每个无损队列预留约一个 BDP 的缓存，满了就让上游暂停
依赖
深缓存 DCI 路由器（外挂 HBM，GB 级）；网卡沿用现有 RoCE
好处
网卡和集合通信库基本不用改
风险
PFC 风暴、队头阻塞、死锁会跨 DC 传播；预留缓存随距离线性增长
代表
Broadcom Jericho4（称 100 km 以上无损 RoCE）；中国电信 500 km「广域无损」；华为称千公里无损（机制未公开）
有损：不开 PFC，端侧负责可靠
原理
允许丢包，网卡做选择重传、乱序接收和拥塞控制
依赖
网卡传输层升级；交换机最好支持逐包多路径和包裁剪
好处
没有 PFC 的连锁故障；距离不受预留缓存限制；能用满多条路径
风险
网卡要换代或升级；丢包率超过门限后吞吐仍会掉
代表
UEC 1.0 / Broadcom Thor Ultra；OpenAI MRC；NVIDIA Spectrum-XGS（浅缓存，距离感知拥塞控制）；华为 DCP（研究）
Notes: 预留缓存估算见第 3 页。Jericho4：Broadcom 2025-08 新闻稿「Broadcom Ships Jericho4, Enabling Distributed AI Computing Across Data Centers」，称深缓存和硬件拥塞管理保证 100 km 以上 RoCE 无损。中国电信：2025-01/02 新闻，800G 广域无损传输、带宽收敛比 32:1。华为：2026-09 华为全联接大会新闻稿「星河 AI 网络全面升级」，称千公里无损算力运载、星络无损算法。Spectrum-XGS：NVIDIA 技术博客 2025-09，称不需要深缓存。DCP：Li et al., Revisiting RDMA Reliability for Lossy Fabrics, SIGCOMM 2025。

## Slide 10: 有损 RoCE 要补的五项能力
三、RoCE 100 km@有损
前三项决定能不能跑满带宽，后两项决定长距离上拥塞和丢包恢复得多快
能力 | 解决什么问题 | 怎么做 | 已有的实现
① 选择重传 | Go-back-N 丢一个包要重发整个在途窗口，100 km、800G 时约 100 MB | 接收端记录收到了哪些包，发送端只补丢的那个 | IRN（2018）、UEC、MRC（SACK）、ConnectX selective repeat、华为 DCP
② 乱序接收 | 多路径之后，包会乱序到达 | 按包里带的地址直接写入内存，不等前面的包 | ConnectX（配 Spectrum 交换机）、UEC、MRC
③ 逐包多路径 | RoCE 一条连接按五元组哈希只走一条路，跑不满几十个 800G 端口 | 每个包换一个熵值，分散到多条路径 | MRC（逐包换熵值为必选）、UEC、Spectrum-X 自适应路由
④ 长往返时延的拥塞控制 | 反馈一圈 ≥ 1 ms；DC 内流反应快，会挤占跨 DC 流 | 按距离分别设参数；接收端发信用控速；拥塞点直接回送通知 | Spectrum-XGS（距离感知）、UEC NSCC / RCCC、中国移动广域快速拥塞感知、Uno（SC'25）
⑤ 丢包快速通知 | 靠超时发现丢包，距离越长超时越长 | 拥塞时交换机砍掉负载、只转发包头，接收端立刻知道丢了哪个包 | UEC 包裁剪、华为 DCP（包头走无损队列）
另外 链路故障的切换：中国电信用光层波长保护，称 50 ms 切换；中国移动 OTN 称断纤、误码时训练无感；MRC 可快速绕开故障路径
Notes: Go-back-N 估算：100 km 往返约 1 ms，800G 在途约 100 MB；按 4 KB MTU 约 2.5 万个包，丢包率 1e-4 时每个窗口平均就有两三个包丢失。IRN：Mittal et al., Revisiting Network Support for RDMA, SIGCOMM 2018。MRC：arXiv 2606.18170 与 OCP MRC 1.0 规范。ConnectX selective repeat 和乱序直接写入的说法来自 NVIDIA 开发者论坛帖子，非官方文档。中国移动广域快速拥塞感知：2025-07 鹿泉试验新闻。Uno：Bonato et al., SC 2025, arXiv 2510.15802。UEC：Ultra Ethernet Specification 1.0（2025-06），最新 1.0.3（2026-07）。

## Slide 11: 产品：跨 DC 路由器和交换机分成深缓存、浅缓存两派
四、产品与实践
深缓存派靠缓存吸收拥塞；浅缓存派靠网卡和交换机协同控速
产品 | 时间 | 缓存路线 | 距离 | 跨 DC 相关能力 | 证据
Broadcom Jericho4 | 2025-08 出货 | 深缓存 | 100 km 以上 | 3.2T HyperPort；硬件拥塞管理；线速 MACsec；单系统可扩到 36,000 个 HyperPort；称 100 km 以上无损 RoCE | 厂商发布
Cisco 8223 Silicon One P200 | 2025-10 | 深缓存，全共享 | 相干光模块可达 1000 km | 51.2T，64 × 800G，3RU；首发支持 SONiC；Cisco 称是唯一的 51.2T 深缓存路由器 | 厂商发布
NVIDIA Spectrum-XGS Spectrum-X + ConnectX-8 | 2025-08 | 浅缓存 | 测试 10 km；称不限距离 | 距离感知的拥塞控制和自适应路由；跨站 NCCL all-reduce 带宽最高为普通以太网的 1.9 倍 | 厂商博客
中国移动 GSE-DCI 智算互联路由器 | 2025-07 试验 MWC 2026 样机 | 未公开 | 百公里级 | 路由器直插 800G 彩光模块（IP 与光融合）；广域快速拥塞感知；称算效达单集群的 98% 以上 | 运营商自报
华为星河 AI 广域网 | 2024～2026 | 未公开 | 千公里 | 称千公里无损；星络无损算法；称远端算效 95% 以上 | 厂商宣传
Notes: Jericho4：Broadcom 新闻稿 2025-08（investors.broadcom.com），StorageReview、DCD 报道；HBM 深缓存的具体结构本次未核实。Cisco 8223：Cisco 博客「Cisco powers the scale-across era」与「Cisco Silicon One P200 powers the first 51.2T scale-across routing systems」，2025-10；1000 km 为相干光模块可达距离，非实测。Spectrum-XGS：NVIDIA 技术博客「How to Connect Distributed Data Centers into Large AI Factories with Scale-Across Networking」，2025-09。中国移动：IT之家 2025-07-14 鹿泉试验报道；中国移动 MWC 2026 新闻。华为：华为官网 2026-09 新闻。

## Slide 12: 标准与网卡：有损传输已经有开放规范和商用芯片
四、产品与实践
UEC 是新协议栈；MRC 是在 RoCEv2 上加能力；两者都按有损网络设计
名称 | 类型 | 选择重传 | 多路径 / 乱序 | 拥塞控制 | 状态
UEC 1.0（UET） | 开放标准，Ultra Ethernet 联盟 | 有 | 逐包喷洒，允许乱序 | 发送端 NSCC + 接收端 RCCC；包裁剪 | 1.0 于 2025-06 发布，最新 1.0.3（2026-07）
Broadcom Thor Ultra | 800G 网卡，符合 UEC | 有 | 逐包多路径，乱序交付 | 收发两端算法可编程；支持包裁剪 | 2025-10 送样
OpenAI MRC | 开放协议（OCP），扩展 RoCEv2 | 有（SACK） | 逐包换熵值喷洒（必选）；可选 SRv6 源路由 | 发送端拥塞控制 | 已用于 OpenAI 最大的 GB200 训练集群；与 AMD、Broadcom、Intel、微软、NVIDIA 共同制定
NVIDIA ConnectX-8 Spectrum-X | 网卡 + 交换机 | 有（论坛资料） | 自适应路由；乱序直接写入（需配 Spectrum 交换机） | 遥测型拥塞控制；XGS 加距离感知 | 量产
Google Falcon | 硬件传输层（OCP） | — | — | — | 2023 年贡献给 OCP；Intel IPU E2000 系列支持，面向有损网络
华为 DCP | 研究（SIGCOMM'25） | 有，包头走无损队列，精确知道丢包 | 支持逐包负载均衡 | — | 原型 10 km 接近理想吞吐；1000 km 仿真 P95 尾部完成时间比 MP-RDMA 降 95%，比 IRN 降 51%
Notes: UEC：ultraethernet.org 规范下载页与 1.0.3 发布说明；选择重传位于 PDS（包交付子层），本次未逐条核对 562 页规范。Thor Ultra：Broadcom 新闻稿 2025-10-14。MRC：OpenAI 公告与 arXiv 2606.18170「The Multipath Reliable Connection (MRC) Transport」；有媒体称微软 Fairwater 跨站 AI WAN 使用 MRC，但微软原博客已撤，未证实。ConnectX：NVIDIA 开发者论坛帖子（RDMA_SELECTIVE_REPEAT_EN），非官方文档。Falcon：Google Cloud 博客 2023 与 Intel 产品页；选择重传和拥塞控制细节本次未核对，表中留空。DCP：1000 km 结果来自仿真，10 km 来自原型。

## Slide 13: 业界实践：百公里到千公里都有，自报效率 95%～98%
四、产品与实践
测试条件（模型、切分、丢包率）多数没公开，数字不能直接横比
实践 | 距离 / 时延 | 规模 | 跨域切分 | 网络与协议 | 效率（自报）
NVIDIA NeMo × OCI | 芝加哥—阿什本约 1000 km，往返 21 ms | 3072 GPU，Nemotron-4 340B | DP（分层 all-reduce）+ PP | 未说明 | 单 DC 的 96% 以上
中国电信 | 北京武清—瀛海环回 500 km | 1024 卡，千亿参数 | 未公开（自动并行） | 800G 广域无损，收敛比 32:1；光层 50 ms 切换 | 97% 以上
中国移动研究院 | 哈尔滨，104 km | 64 GPU，70B 级 | PP，4 个 PP 域 | 800G OTN，断纤无感倒换 | 98% 以上
中国移动 + 新华三 + 朗美通 | 河北鹿泉，百公里级 | 70B | PP | 800G 彩光以太（GSE-DCI 路由器）；广域快速拥塞感知 | 98% 以上
华为星河 AI 广域网 | 千公里 | 未公开 | 未公开 | 星络无损算法 | 远端算效 95% 以上；某银行跨千公里损失 < 2%（场景未说明）
Meta（Llama 4） | 跨楼 | 10 万卡级 | HSDP：副本间每步 all-reduce | 深缓存 + 库内接收端流控，不用 DCQCN | 每步时延最多降 12%
微软 Fairwater | 亚特兰大—威斯康星，专用 AI WAN | 未公开 | 时延敏感的内环留在单站点 | 媒体称用 MRC，未证实 | 未公开
Notes: NeMo × OCI：NVIDIA 技术博客。中国电信：新浪科技 2025-01-23、2025-02-24 报道。中国移动研究院：新浪科技 2024-12-20 报道（2023 年起完成 2～100 km 多场景 OTN 承载试验，成果发表于 ECOC）。中国移动鹿泉：IT之家 2025-07-14。华为：华为官网 2026-09 新闻；银行案例所在段落讲的是星河算网一体机，未必是训练。Meta：arXiv 2510.20171。微软：Microsoft Source「From Wisconsin to Atlanta: Microsoft connects datacenters to build its first AI superfactory」与 SDxCentral 报道。

## Slide 14: 研究前沿：传输层和训练框架两条线
四、产品与实践
多数为 2025～2026 年工作；结果来自原型或仿真，离生产还有距离
传输与拥塞控制
IRN（SIGCOMM'18）
RDMA 不靠 PFC：选择重传加在途数据上限，是有损 RDMA 的起点
DCP（华为 + 港科大，SIGCOMM'25）
包头走无损队列、负载走有损队列，配合包裁剪；最佳学生论文提名
Uno（ETH + 微软，SC'25）
DC 内外流量统一的拥塞控制，加纠删码和自适应路由
Spillway（2026）
在目的 DC 用分离式缓冲吸收跨 DC 集合通信与 DC 内流量的碰撞，迭代时间最多降 14%
LCMP（2026）
跨 DC RDMA 的长距离、按成本选择多路径
训练框架与集合通信
GeoPipe（北邮，ACP 2025）
昇腾全栈，三个 DC 之间用无损 RDMA 光传输网；增强流水线并行，气泡最多降 78.91%
DiLoCoX（2025）
流水线并行 + 一步延迟 + 自适应压缩，在 1 Gbps 网络上预训练 107B
GeoMesh（2026）
负载均衡 + 符号压缩，达到目标困惑度的时间最多降 70.2%
NCCLX（Meta，2025）
按连接距离调传输参数，跨楼梯度同步支持容错
综述（Future Internet 2025）
Inter-Data Center RDMA: Challenges, Status, and Future Directions
Notes: IRN：Mittal et al., SIGCOMM 2018。DCP：Li et al., Revisiting RDMA Reliability for Lossy Fabrics, SIGCOMM 2025。Uno：arXiv 2510.15802。Spillway：Scazzariello et al., Avoiding Cross-Datacenter Collective Congestion via Disaggregated Buffering, arXiv 2605.11852。LCMP：arXiv 2604.07836。GeoPipe：arXiv 2510.12064。DiLoCoX：arXiv 2506.21263。GeoMesh：arXiv 2609.18388。综述：Future Internet 17(6):242, 2025，本次未能打开全文。

## Slide 15: 对我们的建议：HCCL 加一层，网卡补齐有损能力
五、建议
【推断】以下基于公开资料推断，需要和 HCCL、芯片、网络团队对齐
集合通信（HCCL）
增加 DC 层级：给每个网口标注所属 DC（类似 NCCL 的 fabricId），建通信域时自动区分 DC 内和跨 DC
跨 DC 默认三段式：DC 内 RS → 跨 DC 分片交换 → DC 内 AG。两边规模不等时（贵安约 3.5 万 die、深圳约 4 万 die）按比例切分片
跨 DC 连接单独调参：更多 QP、更多在途消息、更大分段，并把跨 DC 流量分散到尽量多的节点
跨 DC 只放 DP 和 PP，传输与计算重叠
传输（昇腾 RoCE 引擎）
先摸清现状：是否支持选择重传、乱序直接写入、逐包多路径、可编程拥塞控制【待确认】
100 km 有损的最小集：选择重传 + 多 QP / 多路径 + 跨 DC 单独的拥塞控制参数
能力到位前的过渡：100 km 内用深缓存路由器做无损
跟踪 UEC 和 MRC，评估是否对齐其中一个
和其他几行的接口
路由器行（51.2T 深缓存）：缓存用来吸收突发、给拥塞控制留反应时间，有损方案下不必为 PFC 预留
传输行（Multi-Rail）：多条并行物理路径是逐包多路径的前提
验收指标：跨 DC 有效带宽利用率；丢包率 1e-5、1e-4 下的吞吐；step 时间损失对照图 3 曲线
Notes: 贵安 XLC：910B 7520 die + 910C 27648 die = 35168 die；深圳 C3：910C 40064 die（《跨 DC.docx》图 1）。NCCL fabricId 机制见第 7 页。本页全部为推断，不代表各团队现状。

## Slide 16: 待确认与风险
五、建议
以下几点会影响路线选择，建议优先确认
1
效率数字不可横比
厂商和运营商的 95%～98% 都是自报，模型、切分方式、丢包率、带宽收敛比多数没公开
2
HCCL 是否已有跨 DC 层级
公开文档只到超节点间；需问 HCCL 团队内部版本的情况
3
昇腾 RoCE 引擎的有损能力
选择重传、乱序直接写入、逐包多路径是否支持，决定 100 km 有损能否落地
4
100 km 有损可接受的丢包率
Go-back-N 和选择重传在 1e-5、1e-4 丢包率下差别很大，需要建模或实测
5
部分资料未能核对原文
Azure 区域内跨 DC RDMA（NSDI'23）、HCCL 算法文档原页、跨 DC RDMA 综述、UEC 规范细节
6
华为千公里无损的机制
端侧还是网络侧实现、是否用 PFC，公开资料没说
Notes: 第 5 条：这些页面在本次调研中无法打开，相关内容只引用了检索摘要或没有引用。

## Slide 17: 缩写表
附录
每个缩写给出全称和一句定义
缩写 | 全称与定义
RoCE | RDMA over Converged Ethernet，以太网上跑 RDMA
RDMA | 远程直接内存访问，网卡直接读写对端内存
PFC | Priority Flow Control，按优先级让上游暂停发送
BDP | 带宽时延积：带宽 × 往返时延，即在途数据量
RTT | Round-Trip Time，往返时延
DCQCN | RoCE 常用拥塞控制：交换机标记，接收端回 CNP
CNP | Congestion Notification Packet，拥塞通知包
QP | Queue Pair，RDMA 的一条连接
Go-back-N | 丢包后从丢的那个包起全部重发
SACK | Selective ACK，告诉对方收到了哪些包
ECMP | 等价多路径：按五元组哈希选路
DCI | Data Center Interconnect，数据中心互联
OTN | Optical Transport Network，光传送网
HBM | High Bandwidth Memory，高带宽内存
缩写 | 全称与定义
MACsec | 以太网链路层加密（IEEE 802.1AE）
SONiC | 开源网络操作系统
SRv6 | 在 IPv6 包头里写好要经过的节点
UEC / UET | Ultra Ethernet 联盟 / 其传输层协议
NSCC / RCCC | UEC 的发送端 / 接收端拥塞控制
MRC | Multipath Reliable Connection，OpenAI 牵头的传输协议
OCP | Open Compute Project，开放计算项目
NCCL / HCCL | NVIDIA / 华为的集合通信库
RS / AG / AR | reduce-scatter / all-gather / all-reduce
DP / PP | 数据并行 / 流水线并行
HSDP | Hybrid Sharded DP，组内分片、组间复制
MFU | Model FLOPs Utilization，模型算力利用率
NHR / NB | HCCL 的非均匀分层环 / 非均匀 Bruck 算法
DiLoCo | 各副本本地跑多步、低频同步的训练方法

## Slide 18: 来源
附录
检索日期 2026-10-30；标注「自报」的数字未见第三方验证
NVIDIA：NCCL Deep Dive: Cross Data Center Communication and Network Topology Awareness
技术博客，2025-07-14
NVIDIA：Turbocharge LLM Training Across Long-Haul Data Center Networks with NeMo
技术博客，NeMo 25.02
NVIDIA：How to Connect Distributed Data Centers into Large AI Factories with Scale-Across Networking
技术博客，2025-09
Meta：Collective Communication for 100k+ GPUs（NCCLX）
arXiv 2510.20171
Broadcom：Broadcom Ships Jericho4 / Introduces Thor Ultra
新闻稿，2025-08 / 2025-10
Cisco：Cisco powers the scale-across era（8223 / P200）
博客，2025-10
Ultra Ethernet Consortium：UE Specification 1.0 / 1.0.3
2025-06 / 2026-07
OpenAI 等：The Multipath Reliable Connection (MRC) Transport
arXiv 2606.18170；OCP MRC 1.0
华为：星河 AI 网络全面升级；Li et al., Revisiting RDMA Reliability for Lossy Fabrics
华为官网 2026-09；SIGCOMM 2025
中国电信 500 km 联合训练；中国移动 104 km OTN 试验、鹿泉 800G 试验
新浪科技 2024-12、2025-01/02；IT之家 2025-07
华为昇腾：HCCL 用户指南（算法概述）
CANN 800 / 850 / 900 版文档
IRN（SIGCOMM'18）、Uno（SC'25）、Spillway、LCMP、GeoPipe、DiLoCoX、GeoMesh
见第 14 页备注中的 arXiv 编号
微软：From Wisconsin to Atlanta: Microsoft connects datacenters to build its first AI superfactory
Microsoft Source，2025-11
《跨 DC.docx》图 1～4；scale-across_业务场景与硬件需求_v5.pptx
内部材料