## Slide 1
Agentic RL 后训练可行性分析
内存峰值诉求 · 带宽瓶颈判定（相对判据）
Qwen3-235B-A22B (MoE) · 华为 A2 / A3 / 950DT · 文本 / 图片 / 视频
内存看峰值（HBM + CPU DRAM，含沙箱细致建模）
带宽看相对：τ=通信/计算（能否掩盖）· ρ=通信/端到端（含序列化/Ray 开销，是否可忽略）

## Slide 2
0 · 方法总览：峰值内存 + 相对带宽判据
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
2
维度 | 口径 | 判定方式
HBM | 单 die 峰值 = max(训练相, 推理相) | 峰值 vs per-die 64 / 64 / 72 GB（A2=A3）
CPU DRAM | 单节点峰值 = Σ 同时驻留来源 | 峰值 vs ~1.5 TB/节点
带宽 | 相对判据，不看绝对传输时间 | τ = 通信/计算（掩盖）；ρ = 未掩盖通信/端到端（占比）
带宽判定的两条原则
① 通信时间长 ≠ 瓶颈：若同阶段计算更长且可重叠，通信被掩盖 → 加带宽无收益（判据 τ）
② 即便某段通信无法掩盖，若相对端到端可忽略，也无必要加带宽（判据 ρ）
端到端时间必须含：D2H/H2D 传输 + 序列化/反序列化 + Ray 静态开销（对经验数据面，这些软件开销 >> 线上传输）
单位口径：128 = die（=rank）；物理卡 A2 128 / A3 64 / 950DT 64。per-die 规格 A2=A3（64GB / 1.6TB/s / 392GB/s bidi=196 uni；A3 封装 2 die=784 bidi），950DT die 72GB / 2.0TB/s。τ 为比值，对 die/封装口径不变。

## Slide 3
1 · HBM 诉求（NPU 单卡峰值，训练相/推理相取 max）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
3
训练相 = 静态40GB + 激活(∝S) · 推理相 = 权重底座9GB + KV(∝b×S)
场景 | 训练相峰值 | 推理相峰值(b=32) | A2(64) | A3(64) | 950DT(72)
文本 16k | ~53 GB | ~34 GB | ✅ 紧 | ✅ 紧 | ✅
图片 32k | ~65 GB | ~60 GB | ❌ | ❌ | ✅ 紧
视频 128k | ~141 GB | ~211 GB | ❌ | ❌ | ❌
per-die 64/64/72（A2=A3，两列一致）；本表为基线 P0，图片/视频超限在 §1.5 由 memory-first 修复。
• 文本：训练相主导（53 vs 34），三代可行（A2/A3 均紧）
• 图片：基线训练 65GB > 64 → A2、A3 均 ❌（per-die 相同）；开 SP（P1）降到 ~46GB → 三代 ✅
• 视频：两相都破，基线三代（含 950DT，211>72）都放不下 → 必须 memory-first（P2：53/59，三代 ✅紧）
per-die 下 HBM 已非区分代际的维度：A2=A3；代际差在 scale-up（§4）

## Slide 4
1.5 · 并行配置（memory-first：先放下，再看带宽趋势）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
4
视频 128k 两相破 HBM（激活 101GB、KV 211GB@b32）；基线靠降 b + offload 勉强塞下，压力转到 CPU DRAM。先用并行度放下，再看带宽变化。
维度 | 切分对象 | 内存效果 | 新增 fabric 通信
EP=32（基线） | 专家 MLP | 专家权重/底座 /EP | all-to-all 12.3MB/token（基线）
TP=t | h 维（注意力+dense） | 激活、KV、底座 /t | all-reduce（尽量压节点内）
SP（= TP，0 额外占卡） | 层边界残差/LN/dropout 激活 | 残差激活 /TP | RS+AG 替换 all-reduce，量≈不变
CP=c（额外占卡） | 序列 S | 激活、KV /c | 序列 all-to-all（跨节点则↑）
PP=p | 层 | 每 stage /p | 边界 P2P（廉价）+ bubble↓MFU
为什么要开 SP
标准 TP 单独切时，层边界残差激活跨 TP rank 复制 → §1 的 101GB 在 TP4 下并没有 /4；Megatron SP 专切这部分，且 RS+AG 替换 all-reduce → 通信量≈不变。
开 SP 几乎不增通信、不额外占卡（SP 度数 = TP），应最先开。

## Slide 5
1.5 · 五套配置 × 视频 128k 的 HBM 判定（N=128, EP=32）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
5
128 卡 = TP×CP×PP×DP；SP=TP 不占卡；EP=32 骑在 DP 轴上（EP 与 DP 同数、指同一批卡）
配置 | 度数元组 | 训练相 静态+激活 | 推理相 底座+KV | 免 offload?
P0 基线 | TP4·SP✗·DP32 | 40+101 = 141 ❌ | 9+6.3b：b32=211 ❌ | 否
P1 开 SP | TP4·SP4·DP32 | 40+25 = 65：A2/A3❌ 950DT✅紧 | 同 P0 = 211 ❌ | 否
P2 ★ TP↑+SP | TP8·SP8·DP16 | 40+13 = 53 ✅（三代） | 9+3.15b：b16=59 ✅紧（三代） | 是（b≤16）
P3 +CP | TP4·SP4·CP4·DP8 | 40+6 = 46 ✅ | KV/16：b32≈30 ✅ | 是
P4 +PP | TP2·SP2·PP4·DP16 | 每 stage ✅ | （推理不用 PP） | 是（训练相）
判定容量 per-die：A2 64 / A3 64 / 950DT 72（A2=A3）。训练激活 ∝ 101/(TP×CP)、推理 KV ∝ 6.3b/(TP×CP)
• P1：SP 只修训练激活（65>64 → A2/A3 仍 ❌，仅 950DT 过）；推理 KV 未动仍超
• P2：TP8 同时切激活(/8)与 KV(/2)，59GB 三代 ✅紧、免 offload；训练/推理共用 TP8，切换不重排
• EP 卡账：per-die 64GB 下若 EP 落成 16（+14GB→67>64）A2/A3 均 ❌ → 必须 ETP 保 EP=32（专家/32→53✅）

## Slide 6
1.5 · P0 基线汇总矩阵 TP4·SP✗·DP32
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
6
格式 A2 / A3 / 950DT（per-die 64/64/72，A2=A3） · 基线 = §7
维度 | 文本 16k | 图片 32k | 视频 128k
HBM 峰值 | 勉强 / 勉强 / 达标 | 不可行 / 不可行 / 勉强 | 不可行 / 不可行 / 不可行
CPU DRAM（含沙箱） | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标~临界（最坏堆叠 1.4TB 破）
scale-up（τ） | 不可行 / 达标 / 充裕 | 不可行 / 达标 / 充裕 | 不可行 / 达标 / 充裕
decode 延迟 | 临界 / 达标 / 充裕 | 同左 | KV offload→PCIe 不可行
scale-out（ρ） | 达标 ρ<1% | 临界 ρ≈7% | 临界 ρ≈5–6%
格式 A2 / A3 / 950DT。per-die：A2=A3 的 HBM 列一致。图片训练 65>64 → A3 也不达标；视频基线三代破，均需 memory-first。

## Slide 7
1.5 · P1 汇总矩阵 TP4·SP4·DP32（开 SP）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
7
格式 A2 / A3 / 950DT（per-die，A2=A3） · SP 只修训练激活，推理 KV 未动
维度 | 文本 16k | 图片 32k | 视频 128k
HBM 峰值 | 达标 / 达标 / 达标 | 勉强 / 勉强 / 达标 | 不可行 / 不可行 / 不可行（推理 KV 211 仍破）
CPU DRAM（含沙箱） | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标~临界（同 P0，1.4TB）
scale-up（τ） | 不可行 / 达标 / 充裕 | 不可行 / 达标 / 充裕 | 不可行 / 达标 / 充裕（SP 不加跨节点）
decode 延迟 | 临界 / 达标 / 充裕 | 同左 | 同 P0（offload→PCIe 不可行）
scale-out（ρ） | 达标 ρ<1% | 临界 ρ≈7% | 临界 ρ≈5–6%
格式 A2 / A3 / 950DT。相对 P0：图片训练 /4 → 46GB，三代达标（推理 60 仅勉强）；视频仍卡在推理 KV（211>72）。

## Slide 8
1.5 · P2 ★ 汇总矩阵 TP8·SP8·DP16（TP↑，免 offload）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
8
格式 A2 / A3 / 950DT（per-die，A2=A3） · 训练激活 /8、推理 KV /2
维度 | 文本 16k | 图片 32k | 视频 128k
HBM 峰值 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标 | 勉强¹ / 勉强¹ / 达标（59GB，放下）
CPU DRAM（含沙箱） | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标（免 offload，~0.6TB）
scale-up（τ） | 不可行 / 达标 / 充裕 | 不可行 / 达标 / 充裕 | 不可行 / 达标 / 充裕（TP8 落 UB 域内）
decode 延迟 | 临界 / 达标 / 充裕 | 同左 | 达标（KV/die 减半，免 PCIe）
scale-out（ρ） | 达标 ρ<1% | 临界 ρ≈7% | 临界 ρ≈5–6%
格式 A2 / A3 / 950DT。¹ per-die 64GB 下 59GB 仅勉强，且需 ETP 保 EP=32（EP16→67>64 A2/A3 均不可行）。A2 的 scale-up 本就不可行 → A2 综合仍不可行，HBM 勉强 仅指显存账。

## Slide 9
1.5 · P3 汇总矩阵 TP4·SP4·CP4·DP8（加 CP）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
9
格式 A2 / A3 / 950DT · 内存最松，但 CP 加跨节点通信
维度 | 文本 16k | 图片 32k | 视频 128k
HBM 峰值 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标（~50GB，最松）
CPU DRAM（含沙箱） | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标（免 offload）
scale-up（τ） | 不可行 / 临界² / 充裕 | 不可行 / 临界² / 充裕 | 不可行 / 临界² / 充裕
decode 延迟 | 临界 / 达标 / 充裕 | 同左 | 达标（KV/16，免 PCIe）
scale-out（ρ） | 达标 ρ<1% | 临界 ρ≈7% | 临界 ρ≈5–6%
格式 A2 / A3 / 950DT。² CP 新增跨节点序列 all-to-all → 吃掉 A3 的 scale-up τ 富余（达标→临界），三列同降。仅当 S 超出 TP-SP 能切时才用。

## Slide 10
1.5 · P4 汇总矩阵 TP2·SP2·PP4·DP16（PP，训练相专用）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
10
格式 A2 / A3 / 950DT · PP 不进 rollout
维度 | 文本 16k | 图片 32k | 视频 128k
HBM（训练相） | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标 | 达标 / 达标 / 达标（每 stage 切层）
HBM（推理相） | 回退非 PP（同 P2/P3） | 同左 | 须配 TP/CP ³
scale-up（τ） | 不可行 / 达标但 MFU↓ / 充裕 | 同左 | 同左
decode 延迟 | rollout 不用 PP | — | 达标 取决于回退布局
scale-out（ρ） | 达标 ρ<1% | 临界 ρ≈7% | 临界 ρ≈5–6%
格式 A2 / A3 / 950DT。³ PP 不适配共卡多轮 rollout → 推理相须回退 P2/P3 布局、两相不一致须重排；PP 仅作训练相辅助，不能单独构成完整共卡配置。

## Slide 11
1.5 · 五套配置横评 + 带宽趋势
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
11
维度（视频 128k） | P0 | P1 | P2 ★ | P3 | P4
HBM 峰值（A2=A3） | ❌ | ❌ | ✅紧 | ✅ | ✅（训练相）
免 KV offload | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓
scale-up τ（A3） | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ CP | ✅ MFU↓
decode / PCIe | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | —
两相切换 | 免 | 免 | 免 ★ | 免 | 须重排
带宽趋势：落地顺序与代价
① 开 SP（免费降内存、通信持平）→ ② 抬 TP 到节点内 8（修推理 KV、免 offload，流量落 UB、EP τ 不变）
③ CP 是唯一真正抬高跨节点 scale-up 诉求的杠杆（✅→⚠️）→ ④ PP 用 MFU 换内存、仅训练相
A2：任何配置都救不活（EP=32 跨 8 卡岛、~75% 借道 RoCE，comm-bound 恒定）→ 只能上超节点 fabric
P2（TP8·SP8）：视频四项达标、免 offload、scale-up 不受损。

## Slide 12
2 · CPU DRAM 诉求 —— 沙箱细致建模（单节点峰值）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
12
峰值公式：DRAM_沙箱 = C_traj × f_sb × [ M_base + κ·(M_spike − M_base) ] + M_shared
RL 波同步：同波轨迹尖峰对齐、相关叠加（κ=0.5~0.8），按峰值记账、不能按平均
Agent 类型 | f_sb | M_base | M_spike | κ | 每节点峰值(64 并发)
轻工具（搜索/计算） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — | ~4 GB（可忽略）
Coding 中等（解释器+科学库） | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | ~106 GB
SWE 重型（仓库+依赖+pytest） | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 0.8 | ~280 GB（含页缓存）
GUI（headless 浏览器） | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | ~42 GB
沙箱是 CPU DRAM 的主要不确定项：轻工具 GB 级可忽略，SWE 重型 ~280GB/节点（与视频 KV offload 同量级）
不可解析、需压测；降峰开关：降 rollout 并发 · 异步 rollout 打散 κ · 轻量沙箱(WASM/进程池) · 检索索引放独立节点

## Slide 13
2 · CPU DRAM 峰值叠加与判定（vs 1.5 TB/节点）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
13
场景组合 | 缓冲区 | KV offload | 优化器 offload | 沙箱 | 合计 | vs 1.5TB
文本 + coding | 0.2 | — | — | 106 | ~156 GB | ✅ 10%
图片 + GUI | 3.4 | — | — | 42 | ~95 GB | ✅ 6%
视频 + 轻工具 (A3) | 11 | 400 | — | 4 | ~465 GB | ✅ 31%
视频 + SWE 重 (A3) | 11 | 400 | — | 280 | ~741 GB | ✅ 49%
视频 + SWE 重 (A2, +优化器offload) | 11 | 400 | 176 | 280 | ~917 GB | ⚠️ 61%
最坏堆叠 (b=16 + SWE + 索引100G) | 11 | 800 | 176 | 380 | ~1.42 TB | ❌ 95%
常规组合 1.5TB ✅ 够用（占 10%–50%）。危险 = 视频高并发 KV offload × 重型沙箱 × A2 优化器 offload 同时堆叠 → 逼近 1.5TB。

## Slide 14
1–2 小结 · 内存两维度：HBM（单卡）+ CPU DRAM（单节点）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
14
 | HBM —— 单卡峰值 | CPU DRAM —— 单节点峰值
口径 | max(训练相, 推理相) | Σ 同一时刻驻留来源
容量线（per-die） | A2 64 / A3 64 / 950DT 72 GB（A2=A3） | ~1.5 TB / 节点
主导项 | 训练激活 (∝S) · 推理 KV (∝b×S) | 沙箱 + KV offload + 优化器 offload
卡脖子场景 | 视频 128k：激活 141 / KV 211 GB | 视频 + SWE 重沙箱 + offload 堆叠
头号变量 | 序列长 S | 沙箱类型（轻 ~4GB → SWE ~280GB）
解法 | memory-first 并行 P2（TP8·SP8，免 offload） | 降并发 / 异步 κ / 轻量沙箱；P2 消 KV offload
两维通过 b 耦合：b 同时是推理 KV（HBM 旋钮）与沙箱并发 C_traj（DRAM 旋钮）→ P2 把视频 KV 塞回 HBM，HBM/DRAM 两侧同时受益（最坏堆叠 1.4TB → ~0.6TB）
常规场景两维都 ✅；唯一真难点是「视频 128k × 重型沙箱」，且已有解（P2 + 轻量沙箱 + A3），非结构性死结。

## Slide 15
3 · 带宽判据框架：τ（计算掩盖）与 ρ（端到端占比）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
15
判据 | 定义 | < 阈值 | > 阈值
τ = T_comm / T_compute | 通信能否被同阶段计算掩盖 | τ<0.5 ✅ 掩盖，加带宽无收益 | τ>1 ❌ comm-bound，需加带宽/换 fabric
ρ = T_未掩盖 / T_e2e | 未掩盖通信相对端到端占比 | ρ<5% ✅ 可忽略，无必要加带宽 | ρ>15% ❌ 显著拖慢（多为软件开销）
T_e2e = 计算 + 未掩盖通信 + 数据面（D2H/H2D + 序列化/反序列化 + Ray 静态开销）
分两类阶段：
• 带宽型（prefill / logprob / 训练 fwd+bwd，大消息批量）→ 用 τ 判
• 延迟型（decode，逐 token 串行 94 层×2 次小 all-to-all）→ 看每步通信能否藏进 KV 读窗口
τ 与场景近似无关（通信、计算同 ∝ tokens）；视频注意力 ∝S² 计算更重，τ 反而更小、更好藏

## Slide 16
4 · scale-up 带宽：EP all-to-all τ 判定
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
16
文本口径 · 单卡·每迭代 · 格式 T_comm / T_compute → τ
阶段 | 单卡通信 | A2 (32.5GB/s) | A3 (392GB/s) | 950DT (2TB/s)
Rollout prefill | 12.9 TB | 398/308 → τ=1.29 ❌ | 33/144 → τ=0.23 ✅ | 6/115 → τ=0.06 ✅✅
logprob 前向 (old+ref) | 51.7 TB | 1590/1230 → 1.29 ❌ | 132/577 → 0.23 ✅ | 26/461 → 0.06 ✅✅
训练 fwd+bwd | 51.7 TB | 1590/1845 → 0.86 ⚠️ | 132/865 → 0.15 ✅ | 26/692 → 0.04 ✅✅
decode（延迟型） | 99 MB/步 | 7.7ms vs 15.8ms ⚠️ | 0.8ms vs 7.9ms ✅ | 0.43ms vs 6.3ms ✅✅
• A2 ❌：纯前向 τ≈1.3（comm-bound）+ 训练 0.86 + 延迟长尾 → 瓶颈；解法是换超节点 fabric（结构），非渐进加带宽
• A3 ✅：全阶段 τ=0.15–0.23，富余 4–6 倍 → 互联带宽不是瓶颈，加带宽无收益
• 950DT ✅✅：τ=0.04–0.06，富余 ~20 倍
• per-die：A2 die = A3 die 带宽相同（392GB/s bidi=196 uni；A3 封装 784 bidi=2 die）；差异在 fabric——A2 的 8-die 岛装不下 EP=32 → 借 RoCE ❌，A3 超节点 UB 装得下 → ✅。τ 是比值，口径不变。

## Slide 17
5 · scale-out 带宽：经验数据面（ρ 判据）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
17
经验数据（边 C/E/F 含压缩帧）原始字节：任何代际都是零头（视频 170GB/16节点/25GB/s ≈ 0.4s）
场景 | V_batch | T_dataplane(基线) | T_e2e | ρ | 判定
文本 | 2.5 GB | ~20 s | ~2620 s | 0.8% | ✅ 可忽略
图片 | 55 GB | ~370 s | ~5240 s | ~7% | ⚠️ 可感知
视频 | 170 GB | ~1130 s | ~2万 s | ~5–6% | ⚠️ 可感知
任意 + TQ | 同上 | 降 >10× | — | <1% | ✅
真实开销在软件路径，不是网卡：
T_dataplane = n_transits(基线≈10) × V/BW_serdes(driver单进程 pickle ~1.5GB/s) + Ray RPC 静态开销
• 图片/视频 ρ≈5–7% 的构成是 driver 序列化 + Ray 往返 —— 加网络带宽解决不了（线上传输占其中<5%）
• 正解：TQ 控制面/数据面分离 + worker 直读写（n_transits 10→~0，serdes 并行）→ ρ<1%，并消除 driver 单点汇聚

## Slide 18
6 · （下一步）显存带宽：decode 实为 KV-read bound
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
18
 | KV/die(文本 b=32) | HBM BW/die | KV 读/步 | 计算/步 | 互联通信/步
A2 | 25.3 GB | 1.6 TB/s | 15.8 ms | 2.4 ms | 7.7 ms（RoCE）
A3 | 25.3 GB | 1.6 TB/s | 15.8 ms | 2.4 ms | ~1.6 ms（UB）
950DT | 25.3 GB | 2.0 TB/s | 12.65 ms | 1.8 ms | ~0.9 ms
per-die：A3 HBM BW = 1.6TB/s（= A2，封装 3.2÷2 die）→ KV 读 7.9→15.8ms。decode 仍 KV-read bound（判定不变）
A2=A3 的 KV 读相同（15.8ms），差异只在互联（7.7 RoCE vs 1.6 UB）；950DT 靠更高 die BW（2.0）领先
杠杆按序：FP8/INT8 KV（读量减半） > 提高 HBM BW（代际） > GQA（已用） > 降并发（牺牲吞吐）
视频 KV offload 后每步还叠 PCIe 读 → 进一步恶化；互联通信仍藏进 KV 读窗口（1.6 ≪ 15.8）

## Slide 19
7 · 汇总矩阵（A2 / A3 / 950DT）
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
19
维度 | 文本 16k | 图片 32k | 视频 128k
HBM 峰值（per-die，A2=A3） | ✅紧 / ✅紧 / ✅ | ❌ / ❌ / ✅紧 | ❌ / ❌ / ❌ → P2 三代 ✅紧
CPU DRAM 峰值（含沙箱） | ✅ ~156GB | ✅ ~95GB | ✅~⚠️ 465–917GB（最坏 1.4TB ❌）
scale-up（τ 判据） | ❌ / ✅ / ✅✅ | ❌ / ✅ / ✅✅ | ❌ / ✅ / ✅✅
decode 延迟 | ⚠️ / ✅ / ✅✅ | 同左 | KV offload 后转 PCIe
scale-out（ρ 判据） | ✅ ρ<1% | ⚠️ ρ≈7%（软件） | ⚠️ ρ≈5–6%（软件）
per-die 下 HBM 已非区分代际的维度（A2=A3，都靠 memory-first）· 代际唯一实质差异是 scale-up fabric（A2 需换超节点）· scale-out 看软件路径（TQ 而非带宽）· 卡数 A2 128/A3 64/950DT 64

## Slide 20
8 · 对带宽的诉求
Agentic RL 后训练可行性 · 内存峰值与带宽瓶颈判定
20
① scale-up
A2 comm-bound（纯前向 τ≈1.3）—— 要的是超节点 fabric（结构），非渐进加带宽；A3 τ≈0.15–0.23、950DT τ≈0.05，全部被计算掩盖 → 加互联带宽无收益。
② scale-out 网络
经验数据原始字节秒级搬完，任何场景都无必要为数据面加网卡带宽；图片/视频 ρ≈5–7% 的开销是 driver 序列化 + Ray（软件）→ 解药是 TQ 直通，不是带宽。
③ HBM 带宽
decode 每步 ~6.6:1 被 KV 读支配（per-die A3：KV 读 15.8ms vs 计算 2.4ms；A2=A3）→ FP8 KV、更高 HBM BW 代际（950DT die 2.0）、避免 KV 落 PCIe，才是 rollout 侧的带宽杠杆。
内存看峰值、带宽看相对：scale-up 看代际，scale-out 是软件问题，带宽杠杆在 HBM。